# Introducción
Debido a que el costo de fab
# Características
- Arduino Mega 2560
  - Microcontrolador: ATmega2560
  - Voltaje Operativo: 5V
  - Tensión de Entrada: 7-12V
  - Voltaje de Entrada(límites): 6-20V
  - Pines digitales de Entrada/Salida: 54 (de los cuales 14 proveen salida PWM)
  - Pines análogos de entrada: 16
  - Corriente DC por cada Pin Entrada/Salida: 40 mA
  - Corriente DC entregada en el Pin 3.3V: 50 mA
  - Memoria Flash: 256 KB (8KB usados por el bootloader)
  - SRAM: 8KB
  - EEPROM: 4KB
  - Clock Speed: 16 MHz

- RepRap Arduino Mega Polulu Shield
  - Soporte para 3 ejes ( X, Y, Z – Z puede ser duplicado )
  - Soporte para 2 extrusores ( E1 – E2 )
  - 2 fin de linea por eje
  - Conexión para enfriamiento
  - Conexión para husillo
  - Conexión para hotend
  - 3 puertos para termistores
  - 4 puertos auxiliares para servomotores
  - Voltaje operativo 12-24V
  - Intensidad operativa 5-10A
  - Usa drivers removibles
  - Jumpers para activar micropasos
  - Puede usar como control el software Marlin (impresión 3D) o Grbl
- A4988 Drivers
  - Interfaz simple para control de pasos y dirección
  - Cinco resoluciones de paso, 1, ½, ¼, ⅛ y 1/16
  - Apagado ante sobrecalentamiento
  - Bloqueo ante caída de voltaje
  - Control ajustable de corriente mediante potenciómetro.

# Aplicación
Es utilizable para equipos de gama baja o media como: Maquinas de corte, maquinas de corte por láser, plotters, maquinas CNC, impresoras 3D, entre otros.

# Grbl en el Arduino Mega
Antes de conectar el Arduino a la RAMPS es mejor cargar el Grbl.
El código esta listo para funcionar en la RAMPS v1.4, en caso de utilizar un modelo diferente, se debe especificar el mapa de pines en el archivo cpu_map.h.
# Cargar el Grbl en Arduino
NOTA: Para cargar el Grbl en Arduino se necesitan los programas avr-dude, avr-gcc y Gnu Make.
Pasos:
1. Abrir la carpeta sources
2. Abrir una terminar
  - En caso de Linux cualquier terminal.
  - En casos de Windows es recomendable utilizar MinGW.
  - En caso de MacOS se recomienda xTerm.
1. Ejecutar `make`
2. Una vez compilado ejecutar `make flash`

En caso de Linux se puede comprobar si el código ha sido cargado ejecutando `cat /dev/ttyUSBx`
El resultado será: Grbl : ‘$’ for help
Sin embargo esta comprobación se puede hacer con la consola del IDE Arduino.